## Slide 1
GRUDZIEŃ 2014
BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S7
Kraków - Rabka Zdrój na odcinku Lubień - Rabka Zdrój km 713+580,21 – km 729 + 410,00 oraz budowy nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP na odcinku Rabka Zdrój – Chabówka
km 0+000,00 – km 0+877,22
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

## Slide 2
Plan sytuacyjny
S–7
odc. Lubień
– Rabka Zdrój
Planowany do realizacji
Istniejący odc. S-7 Myślenice - Lubień
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

## Slide 3
Lokalizacja inwestycji w powiatach i gminach
Powiat Suski Gmina Jordanów
Powiat Myślenicki Gmina Lubień
Powiat Nowotarski
Gmina Rabka Zdój
Powiat Nowotarski Gmina Raba Wyżna
Węzeł
Skomielna
Węzeł
Zabornia
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
MOP Lubień
MOP Krzeczów
MOP Zbójecka Góra

## Slide 4
Podział inwestycji na odcinki realizacyjne
Odcinek I
S-7
odc. Lubień – Naprawa
km 713+580 – 721+197
długość : 7,617 km
Odcinek II
S-7
odc. Naprawa
– Skomielna Biała
km 721+197 – 724+164
długość : 2,967 km
w tym tunel : 2,058 km
Odcinek III
S-7
odc. Skomielna Biała
– Rabka Zdrój
km 724+164 – 729+410
długość : 5,246 km
DK 47
odc. Rabka Zdrój
– Chabówka
km 0+000 – 0+877
długość : 0,877 km
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

## Slide 5
Parametry techniczne dróg
DŁUGOŚĆ ODCINKA ŁĄCZNIE - ok. 16,7 km
DROGA EKSPRESOWA S7
- długość - 15,83 km
- klasa techniczna - S
- prędkość projektowa - 100 km/h
- kategoria ruchu - KR6
- obciążenie na oś - 115 kN/oś
- przekrój dwujezdniowy - 2 x 2
- szerokość jezdni - 2 x 7,00 m
- szerokość pasa ruchu - 3,50 m
- szerokość opaski wewnętrznej - 0,50 m
- szerokość pasów awaryjnych - 2 x 2,50 m ( 3,0m w tunelu)
- szerokość poboczy gruntowych - 0,75 m - 2,25 m
(przy występowaniu urządzeń
organizacji, bezpieczeństwa
ruchu lub ochrony środowiska)
- dostępność do drogi ograniczona - węzły drogowe
(węzeł Skomielna, węzeł Zabornia)
- na wzniesieniach przekrój - 2 x 3
- szerokość jezdni - 10,50 m
- szerokość dodatkowego pasa - 3,50 m
- szerokość opaski zewnętrznej - 1,00 m
DROGA KRAJOWA NR 47
- 0,88 km
GP
80km/h
KR 5
115 kN/oś
2 x 2
2 x 7,00 m
3,5 m
0,5 m
0,75 m - 2,25 m
(przy występowaniu urządzeń
organizacji, bezpieczeństwa
ruchu lub ochrony środowiska)
węzły drogowe
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

## Slide 6
Parametry techniczne dróg
38 obiektów mostowych, w tym:
- 16 obiektów w ciągu S7 i DK 47 ( docelowo po trzy pasy ruchu) długości 4,2 km
+ 4 w ciągu łącznic na węźle Skomielna o ogólnej długości 0,8 km,
łączna długość 5,0 km (29,9% długości całej trasy)
- 8 obiektów nad S7 i DK 47 o łącznej długości 1,22 km
- 10 obiektów na ciekach (potok Krzywański i rejon węzła Skomielna)
Dodatkowe pasy ruchu na wzniesieniach – 3 odcinki o łącznej długości 8,250 km
Trzy MOP-y: - MOP II - Lubień z dostępem z jezdni zachodniej
- MOP III - Krzeczów z dostępem z jezdni wschodniej,
- MOP II - Zbójecka Góra z dostępem z jezdni zachodniej i wykorzystaniem istniejącej infrastruktury Motelu na Zbójeckiej Górze
2 węzły drogowe: - węzeł „Skomielna” i węzeł „ Zabornia”
4,111 km ekranów akustycznych
25,0 km dróg dojazdowych obsługujących przyległy teren
3,2 km przebudowy (przełożenia) istniejących dróg krajowych
- DK Nr 47 „Zakopianka” 4 odcinki łącznej długości 2,6 km (0,43+0,68+0,72+0,73)
- DK Nr 28 - 0,6 km
Wyburzenia: 26 budynków mieszkalnych i 63 budynków gospodarczych, inwentarskich, garaży
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

## Slide 7
Tunel drogowy pod masywem Małego Lubonia
Tunel drogowy o długości 2 058 m (12,3 % długości całej trasy)
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

## Slide 8
Harmonogram realizacji
Planowany harmonogram realizacji inwestycji :
2014 grudzień - ogłoszenie o możliwości składania wniosków przez Wykonawców chcących wziąć udział w postępowaniu przetargowym.
rok 2015 – wykup terenów oraz kontynuacja procedury
przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych
rok 2016 – podpisanie umowy na realizację inwestycji
oraz rozpoczęcie robót budowlanych
lata 2016 – 2018 – realizacja robót drogowych – odcinek I i III (24 miesiące)
lata 2016 – 2021 – realizacja robót tunelowych – odcinek II (54 – 60 miesięcy)
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowi

## Slide 9
Organizacja ruchu w trakcie realizacji inwestycji
(realizacja odcinka II - budowa tunelu)
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

## Slide 10
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie